平环批字[2019]20244号

关于平江县梅仙镇生活污水处理设施及配套管网建设项目（1000吨/日）环境影响报告表的批复

平江县梅仙镇人民政府：

你单位《关于<平江县梅仙镇生活污水处理设施及配套管网建设项目（1000吨/日）环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县梅仙镇毛泥岭居委会（地理坐标东经113.59763°，北纬28.851194°）建设的污水处理厂，总占地面积3640.8m2。项目新建一座日处理污水1000吨规模的污水处理厂及配套污水收集管网，收集处理梅仙镇镇区居民生活污水。主要建设的处理构（建）筑物有格栅-提升泵站、沉砂池-调节池、ACM生物反应器、混凝沉淀池、人工湿地、紫外消毒-计量渠、储泥池、综合用房、在线监测室。项目敷设污水管网总长度为10295米，污水管径为DN300～DN600，主要沿城区部分现有道路铺设。采用格栅+沉砂调节+ACM反应器+混凝沉淀+人工湿地+紫外线消毒工艺处理污水。项目总投资3395.08万元。项目建设符合国家产业政策，根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾运送至建设工程基础填方、洼地填筑综合利用或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。污水经ACM生物反应器处理，通过人工湿地和紫外线消毒处理至尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的A标准要求，排入昌江。

3、地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实地下水污染防治措施，做好污水池、管道区等区域的防渗、防漏工作，强化管理，避免由于管道、池底破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。合理优化工程平面布局，将产生恶臭物质的主要构筑物设置在厂区下风向或侧风向，远离办公生活区和周边临近敏感点，各建筑物尽可能采取地下封闭式结构。加强厂区绿化，建设多层防护绿化隔离带，降低恶臭气体对环境的影响。

5、噪声污染防治工作。选用低噪声设备，鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等设备合理布局，并采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6、固体废物管理工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所，建立健全固体废物暂存、处置管理台帐。污水处理产生的污泥外运至平江县九方环保污泥处理处置有限公司进行无害化处理，合理安排污泥运输车辆运输路线及时间，使用专用封闭车运输，杜绝污泥运输造成二次污染。污水处理过程中产生的沉砂、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾一并委托环卫部门统一处理。

7、环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，采用双向电源、关键设备备用等，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。梅仙小学等环境保护目标问题，应严格按照梅仙镇政府的承诺落实。

8、项目总量控制指标为：COD≤18.25吨/年、氨氮≤1.83吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年四月八日