平环批[2021]004号

关于年产10万吨装饰建筑辅料绿色化示范项目环境影响报告表的批复

湖南研匠新材料科技有限公司：

你单位《关于<年产10万吨装饰建筑辅料绿色化示范项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南研匠新材料科技有限公司年产10万吨装饰建筑辅料绿色化示范项目拟建于湖南省岳阳市平江县高新技术产业园区金凤凰建材产业园内F栋1层西侧（项目中心地理坐标东经113.279549，北纬28.782351）。项目租赁湖南金凤凰建材家居集成科技有限公司现有标准厂房。项目总占地面积为2925平方米，总建筑面积3125平方米。主要建设内容包括：生产车间、成品堆放区、添加剂堆放区、包装袋堆放区、原料筒仓区、办公区等；项目拟建2条生产线，年生产干粉砂浆100000吨。项目总投资1200万元，其中环保投资38.1万元，占总投资的3.175％。根据湖南瑜楚环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目营运期无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，进入园区污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。原料入仓、搅拌、包装工序产生的粉尘经集气罩+脉冲袋式除尘器处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放限值要求通过除尘器上方排气口排放；装卸、搬运过程中产生的粉尘，通过采取车间密闭、保持车间洁净等措施后确保厂界粉尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废弃包装物料经分类收集后，交废品收购站收购；检验废弃物经分类收集后贮存于一般固废暂存间，定期进行处置；设备维修废弃物经分类收集后和生活垃圾一起交由环卫部门统一处理；脉冲袋式除尘奇收集的粉尘回用于生产。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施开展环境保护验收和排污许可工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年一月十二日