平环批[2021]001号

关于平江县污水处理厂提标改造工程建设项目环境影响报告表的批复

平江县格林莱环保实业有限公司：

你单位《关于<平江县污水处理厂提标改造工程建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县格林莱环保实业有限公司平江县污水处理厂提标改造工程建设项目位于湖南省岳阳市平江县城关镇王家山村郑家组平江县污水处理厂内（项目中心地理坐标东经113.331102°，北纬28.414839°），项目总占地面积23905平方米。本项目为提标改造项目，建设规模及纳污范围均不发生变化，属技改项目，且技改工程已于2020年3月完成，属补办环评。目前平江县污水处理厂总处理规模为4万m3/d，技改后污水处理工艺为：污水管网进水→粗格栅间及提升泵站→细格栅及沉砂池→CASS 池→中间提升泵站→高效沉淀池→反硝化深床滤池→紫外光消毒池→汨罗江。其中提升泵站、高效沉淀池、反硝化深床滤池为本提标改造新建设施，其他均为利旧设施。项目总投资5487.34万元，其中环保投资5487.34万元，占总投资的100％。根据湖南环腾环保工程有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。施工期生产废水经隔油沉淀池处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后，通过污水管网，进入污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实地下水污染防治措施，做好污水池、管道区等区域的防渗、防漏工作，强化管理，避免由于管道、池底破损等造成污染物下渗污染地下水;根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，应跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。合理优化工程平面布局，加强厂区厂界绿化，确保厂界恶臭气体满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中标准限值要求。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。污泥、沉砂、格栅渣收集后交由湖南省九方环保机械有限公司进行深度处理；生活垃圾收集后，交由环卫部门进行处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、项目总量控制指标为：C0D≤730吨/年、氨氮≤73吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施开展环境保护验收和排污许可工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年一月六日