平环批[2021]005号

关于平江县旺源石材加工厂年加工花岗岩板材30万㎡项目环境影响报告表的批复

平江县旺源石材加工厂：

你单位《关于<平江县旺源石材加工厂年加工花岗岩板材30万㎡项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县旺源石材加工厂年加工花岗岩板材30万㎡项目位于湖南省岳阳市平江县伍市镇长明村一组（项目中心地理坐标东经113.21317°，北纬28.789426°），项目已于2018年建成并投入运营，属补办环评。项目主要建设内容为：在现有一期工程内磨光及切边生产车间扩建10万㎡火烧板生产线一条，扩建后一期工程总产能为年生产花岗岩板材30万㎡（其中抛光板20万㎡、火烧板10万㎡）。项目总投资300万元，其中环保投资9万元，占总投资的3％。根据湖南葆盛环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意补办环评手续。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；生产废水经三级沉淀循环池处理后循环回用，不外排。

2、废气污染防治工作。石料切割、抛光、切边倒角等工序产生的粉尘采用湿式作业、加强车间通风等措施后确保厂界粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。沉淀池底渣、废边角料等一般固废经收集后外售综合利用；生活垃圾经统一收集后，委托当地环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施开展环境保护验收和排污许可工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年一月二十一日