平环批[2021]023号

关于平江县龙鑫石业有限公司年加工3万立方米花岗岩建设项目环境影响报告表的批复

平江县龙鑫石业有限公司：

你单位《关于<平江县龙鑫石业有限公司年加工3万立方米花岗岩建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 平江县龙鑫石业有限公司年加工3万立方米花岗岩建设项目位于湖南省岳阳市平江县伍市镇童家塅村（项目中心地理坐标东经113°12'7.492"，北纬28°45'39.104"）项目总占地面积9369平方米，本次扩建工程主要建设内容为：拆除原生活办公楼改建为火烧、磨光车间，将原有大切、分切车间厂房改建为封闭式厂房。项目扩建后可达到年产花岗岩板（毛板）9450 m³，火烧板8100 m³，磨光板9450 m³。项目原辅材料主要为花岗岩荒料、液化石油气、氧气和PAC粉等。项目总投资2800万元，其中环保投资62万元，占总投资的2.21％。根据湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经多级沉淀池处理后循环利用，不外排；初期雨水经收集沉淀后回用于生产；生活污水经化粪池预处理后用于菜地灌溉。

2、废气污染防治工作。石料切割、抛光、切边倒角等工序采取湿式作业、加强车间通风等措施、车辆运输粉尘采取洒水降尘等措施后确保厂界粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求；火烧工序采用液化石油气作为燃料，燃烧废气经采取相关措施后确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求后排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。沉淀池泥渣、废边角料收集后外售给湖南省腾达新型墙材有限公司回收利用；废机油、废润滑油由维修厂家回收处置；生活垃圾经统一收集后，委托当地环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年五月六日