平环批[2021]026号

关于平江县石牛寨镇洞下河治理工程（K11+227-K13+777段）环境影响

报告表的批复

平江县石牛寨镇人民政府：

你单位《关于<平江县石牛寨镇洞下河治理工程（K11+227-K13+777段）环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县石牛寨镇洞下河治理工程（K11+227-K13+777段）项目位于平江县石牛寨镇石牛村（起点地理坐标为：东经113°57'45.2"、北纬28°53'45.2"，终点地理坐标为：东经113°57'26.95"、北纬28°54'58.18"。），本项目已于2019年11月开始施工，施工时间不超过2021年10月17日；项目工程总长度为4.5km，总用地面积71482 m2。主要建设内容为：1、洞下河右岸K11+227-K13+777段，洞下河左岸K11+277-K13+227进行岸坡整治，采用浆砌石挡墙护脚+预制六方块护坡护砌至十年一遇洪水位，上部采用草皮护坡，长度约4500m；2、洞下河K11+227-K13+777河道进行清淤，平均清淤深度1.5m，长度2550m，清淤量130000 m3；3、洞下河K11+377处建设潜坝1个，宽68m，基础埋深3.2m，K12+577处建设潜坝1个，宽52m，基础埋深2.8m，采用C25钢筋砼面板+M10浆砌石；4、其他工程，支流入河口护砌2处，采用埋石砼挡墙，K12+200中心桥桥墩进行加固。项目总投资900万元，其中环保投资207万元，占总投资的23％。根据湖南道和环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、按照《平江县石牛寨镇人民政府平江县石牛寨镇洞下河治理工程（K11+227-K13+777段）环境影响报告表》要求，科学开展河道治理工作，规范实施清淤疏浚和岸坡整治等建设工作，施工期间不得越界施工。不得改变清淤疏浚和生态修复方式，施工工程量不得超过环评文件中明确的工程量。

2、规范设置临时施工场地、施工营地、弃渣场及取土场等，科学规划运输路线，避免工程施工对居民区、学校等敏感区域造成影响；2021年10月17日施工结束后，须做好临时施工场地生态恢复工作，确保满足生态环境和景观要求。

3、施工期废水污染防治工作。科学实施清淤疏浚、涵管重建等涉水施工，合理安排涉水施工时间和施工工艺，减少涉水施工对水体的扰动。严禁施工废料、垃圾等进入水体；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边的菜地施肥，不外排。

4、施工期大气污染防治工作。采取施工现场设置围挡、边施工边洒水，避免大风等恶劣天气施工等措施，降低扬尘，物料堆场加覆盖防风等措施，确保颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

5、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账,原辅材料及固体废物不得露天堆放。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。疏浚污泥运至临时干化场处置后回用于本项目；清挖出的砂石除项目自用外，多余部分禁止作为商品外售，应由县级以上人民政府按照规定统一处置。

6、噪声污染防治工作。采用低噪声设备、合理布局和合理安排施工作业时间，在夜间及午休时间禁止施工等措施，确保施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准要求。

7、落实施工期生态环境保护措施，严格执行报告表提出的各项生态保护措施，加强工程施工行为和人员管理，尽量减少对水生、陆生动植物生存环境的破坏。

三、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年五月二十七日