平环批[2021]022号

关于年加工18万吨机制碎石建设项目环境

影响报告表的批复

平江县盘安矿产资源再生有限公司：

你单位《关于<年加工18万吨机制碎石建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县盘安矿产资源再生有限公司年加工18万吨机制碎石建设项目位于平江县伍市镇盘安新村13组（项目中心地理坐标东经113°13'2.231"，北纬28°42'35.972"）项目租用平江县伍市镇盘安新村13组土地进行碎石生产，厂房建筑面积1400平方米。项目主要建设内容为：生产区、办公区、原料堆场、成品堆场及环保工程等。本项目仅对周边石材加工厂及采矿企业的废石进行综合利用，不进行开采。项目原辅材料为石材加工边角废料。主要生产设备包括鄂破机、圆锥破、振动筛、地磅、输送带。主要生产工艺为：废石方边角料备料→洒水抑尘→装载机上料→二级破碎→振动筛分级配→成品装车出厂。项目总投资180万元，其中环保投资11万元，占总投资的6.11％。根据湖南永蓝新环境服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。厂房地面、导流沟及沉淀池应全面硬化，并采取有效的防渗漏措施，确保地下水环境安全。生活污水经化粪池处理后用于菜地灌溉，不外排。汽车冲洗废水、初期雨水经收集进入沉淀池处理后回用于厂区地面降尘，不外排。

2、废气污染防治工作。破碎、筛分等生产工序产生的粉尘采用加工时在破碎石料成品出料和筛分筛网顶部安装洒水喷头，建设密闭式钢结构厂房、采用传送带全封闭等措施后确保厂界粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值；原材料及产品堆场扬尘、装卸扬尘、车辆运输扬尘等通过采取地面硬化、三面围挡、水雾降尘、定期洒水、限值车速等措施后确保厂界粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准后通过管道至屋顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。收集粉尘、沉淀池沉渣收集后作为建筑材料外售；废机油委托有资质单位处置；生活垃圾经统一收集后，委托当地环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年五月六日