岳平环批[2021]015号

关于年产豆制品400吨、鱼制品200吨、肉类制品100吨食品加工项目环境影响报告表的批复

湖南盛东食品科技有限公司：

你单位《关于<年产豆制品400吨、鱼制品200吨、肉类制品100吨食品加工项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南盛东食品科技有限公司年产豆制品400吨、鱼制品200吨、肉类制品100吨食品加工项目位于湖南平江高新技术产业园食品产业园二期6栋5F（项目中心地理坐标东经113°15'36.253"，北纬28°46'30.786"），总占地面积2428平方米。主要建设内容为：油炸卤制车间、拌料车间、内包装车间、成品外包装车间、烤箱房、杀菌车间、化验室操作间等。主要产品为：老卤盐干（200吨/年）、柴火香干（200吨/年），毛毛鱼（200吨/年）、肉制品（100吨/年）。项目原辅材料主要包括：食用油、食用盐、天然香料、味精、酱油、鱼仔、豆腐胚子、冷冻鸡、冷冻鸭等；主要生产设备包括：烤箱、卤锅、自动包装机、真空机、过水机、杀菌锅、除水机、解冻设备机等。项目总投资500万元，其中环保投资10万元，占总投资的2％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。近期生产废水、生活废水经管网进入食品产业园一期污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排；食品产业园三期建成后，生产废水、生活废水通过管网进入食品产业园三期污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。食品加工产生的异味、固废暂存点产生的臭气，通过采取相关措施，确保厂界恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准；油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业单位油烟最高允许排放浓度后屋顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。不合格原料、产品、废包装材料经收集后外售综合利用；废油及油渣交由有资质单位处置；废灯管暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置；生活垃圾和卤渣分开收集后交由环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、本项目建成后全厂污染物总量控制指标为：化学需氧量≤0.1295吨/年、氨氮≤0.0207吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年十月八日