岳平环批[2021]017号

关于年产1500吨肉制品、1500吨鱼制品、1000吨豆制品、1500吨蔬菜制品及2500吨调味面制品食品建设项目环境影响报告表的批复

湖南省俏嘴巴食品有限公司：

你单位《关于<年产1500吨肉制品、1500吨鱼制品、1000吨豆制品、1500吨蔬菜制品及2500吨调味面制品食品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省俏嘴巴食品有限公司年产1500吨肉制品、1500吨鱼制品、1000吨豆制品、1500吨蔬菜制品及2500吨调味面制品食品建设项目位于湖南平江高新技术产业园区（项目中心地理坐标东经113°17'20.939"，北纬28°47'58.296"），总占地面积30250.4平方米。本项目利用原湖南钰林时尚用品有限公司已有的场地及厂房、办公楼、食堂进行改建。主要产品为：肉制品（1500吨/年）、鱼制品（1500吨/年）、豆制品（1000吨/年）、蔬菜制品（1500吨/年）及调味面制品（2500吨/年）。项目原辅材料主要包括：食用盐、白砂糖、味精、鱼仔、肉类原料（冷冻）、海带、腌制藕片、其它蔬菜原料、大豆油、大豆蛋白粉等；主要生产设备包括：自动油炸生产线、油炸机、洗鱼机、自动翻转卤制机、过水机、引风机、灭菌锅、臭氧机、杀菌锅、AB-SB自动包装机等；项目总投资6000万元，其中环保投资200万元，占总投资的3.3％。根据湖南环腾环保工程有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。锅炉除尘废水经沉淀池处理后循环使用不外排；生产废水经污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。锅炉废气经麻石水幕脱硫除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值后通过35米高排气筒排放；车间异味、污水处理站产生的臭气，通过采取相关措施，确保厂界恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业单位油烟最高允许排放浓度后通过15米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。不合格原料、产品、锅炉炉渣和废包装材料经收集后外售；废油及油渣交由有资质单位处置；废机油经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾、污泥和卤渣分开收集后交由环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、本项目建成后全厂污染物总量控制指标为：化学需氧量≤3.7吨/年、氨氮≤0.37吨/年、二氧化硫≤0.297吨/年、氮氧化物≤0.51吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年十月十八日