岳平环批[2021]016号

关于平江县加义镇西燕村水毁农田修复工程弃土综合利用建设项目环境影响报告表的批复

平江县天岳金砂矿业开发有限公司：

你单位《关于<平江县加义镇西燕村水毁农田修复工程弃土综合利用建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县天岳金砂矿业开发有限公司平江县加义镇西燕村水毁农田修复工程弃土综合利用建设项目拟建于平江县加义镇泗州坪村（项目中心地理坐标东经113°45'4.336"，北纬28°35'53.084"），项目总占地面积24932平方米，建筑面积2358平方米。主要建设内容为：加工车间、原料仓库、成品堆场、办公区、进出场道路以及加工设备、环保设备、变压器等配套工程;项目共设一条制砂生产线，项目建成后可实现年产19万吨成品砂。原辅材料主要包括：土砂石、聚合氯化铝等；主要生产设备包括：给料机、滚筒筛、风水轮提砂机、细砂回收机、鄂式破碎机、细鄂式破碎机、制砂机、运输带、履带式压滤机等。主要生产工艺为：原料→板筛筛分→鄂式破碎→振动筛筛分→二次破碎→圆锥破碎→二次筛分→制砂→振动滚筒筛筛分→提砂→成品出售。项目总投资896万元，其中环保投资50.9万元，占总投资的5.68％。根据岳阳凯丰环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、项目应按照相关法律法规要求，规范建设、规范实施、规范管理，确保加工后的砂石用于本县区域内重点项目工程建设。

2、平江县汨罗江西燕段岸线保护修复工程（加义镇西燕村水毁农田修复工程）预计施工时间为：2021年11月至2022年11月，施工工期为12个月，作为加义镇西燕村水毁农田修复工程的配套工程，本项目服务期限须与加义镇西燕村水毁农田修复工程施工期限一致；服务期限结束后，本项目应及时拆除，并做好项目临时占地范围内的土地复垦及生态修复工作。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。初期雨水引入初期雨水池沉淀后回用于生产；洗砂废水、运输生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水采用化粪池收集处理后用作农肥，不外排。

4、废气污染防治工作。厂区采取地面硬化、全封闭堆场、生产车间密闭、湿法加工、在物料出入口上方、车间房顶上方安装喷雾系统等抑尘等措施，确保厂界废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放浓度限值标准。

5、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账,原辅材料及固体废物不得露天堆放。废水沉淀池产生的泥饼经压滤机压滤后堆放至一般固废暂存区，定期送至相关单位进行综合利用；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

6、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，合理安排工作时间（生产时间：上午7:00～12:00，下午14:00～18:00），采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

7、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年十月十二日