岳平环批[2021]025号

关于平江县三阳乡甲山村八斗、童源历史遗留金矿尾砂污染管控工程环境影响报告书的批复

平江县三阳乡人民政府：

你单位《关于<平江县三阳乡甲山村八斗、童源历史遗留金矿尾砂污染管控工程环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县三阳乡甲山村八斗、童源历史遗留金矿尾砂污染管控工程位于平江县三阳乡甲山村八斗、童源（项目中心地理坐标东经113°57'62.281"，北纬28°63'21.722"）。项目总管控污染面积为11578.67m2，总管控尾砂体积为42741.99m3。工程管控内容为①小规模尾砂点清运：将八斗A1、A2两个废渣点以及童源A7废渣点的废渣转运至童源A4废渣点进行堆存；童源A6有两个尾砂点，将面积和堆存量较小的童源A6-2转运至较大童源A6-1尾砂点；现场已有的乡村道路可利用为本项目治理转运道路，现场无道路的，需修建临时进场转运道路；②童源A4、A5、A6：修建临时进场道路；堆体整形后，就地封场，包括建设挡墙、截洪沟、垂直防渗墙、渗滤液处理、上部风险管控防渗措施等，并进行生态恢复；③谭家杉树坡尾矿库：对原有浆砌石挡墙破损部位进行修复，修建浆砌石外坡压坡体，提高原挡墙稳定性；库尾新建挡水坝，防止库尾雨水在废渣滩面上漫流；新建截排洪设施，对尾矿库进行封场和生态修复。项目计划施工周期为6个月（2021年11月-2022年4月），雨天不进行A1、A2、A6-1、A7的开挖和转运，工程在遇强降雨天气则停止施工。施工顺序为：先修建好填埋场后再进行各遗留尾砂的清运转移、就地管控，最后进行填埋场的封场及生态恢复。项目总投资1519.23万元，其中环保投资533万元，占总投资的36.4％。根据中皓生态环境有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。工地设置泥浆沉淀池，施工废水沉淀后回用于抑尘，不外排；渗滤液经沟槽（暗沟）收集后引至渗滤液处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后采用密闭槽罐车运至湖南省岳阳万鑫黄金公司污水处理站进行处理。

2、废气污染防治工作。加强对扬尘排放源的管理，堆料场尽可能考虑设置在居民点下风向和距离较远的地方，采取硬化地面和道路、限速、洒水、保持路面整洁等措施，确保废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。场地平整产生的树木、树桩、树根等交由当地村民综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振等综合治理措施，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。

5、生态保护措施。严格执行报告书提出的各项生态保护措施，合理选择施工场地、临时道路、材料堆场等临时占地，施工结束后应及时对临时占地进行覆土和植被恢复；做好取土场地的水土保持工作，取土结束后及时进行生态恢复。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、项目营运期应加强对场地周边地下水的监测，注重生态恢复系统的维护，确保环境安全。

三、项目竣工后，须按照国务院生态环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护验收。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年十一月二十三日