岳平环批[2021]027号

关于湖南中南黄金冶炼有限公司300m3/d酸洗废水硫化除铜砷建设项目环境影响报告表的批复

湖南中南黄金冶炼有限公司：

你单位《关于<湖南中南黄金冶炼有限公司300m3/d酸洗废水硫化除铜砷建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南中南黄金冶炼有限公司300m3/d酸洗废水硫化除铜砷建设项目位于湖南平江高新技术产业园伍市工业园片区（项目中心地理坐标东经113°16'59.165"，北纬28°47'16.536"），项目总占地面积5100平方米。项目污水处理站改扩建工程占地面积750平方米，本次改扩建工程主要内容为：拆除污水处理站中原有酸洗废水处理间设备，新建酸洗废水一级、二级、三级硫化反应、过滤处理等相关配套设施。主要建设内容为：压滤机车间、硫氢化钠库、硫氢化钠配置间、废水处理间、库房、生活区等。主要生产设备包括：硫化输送泵、硫氢化钠输送泵、泥浆压滤泵、絮凝剂计量泵、滤液输送泵、碱液泵、吸收液循环泵、FBL过滤器、气液分离罐等。主要生产工艺为：酸洗液→一级硫化除铜→过滤→二级硫化除砷→过滤→三级硫化深度处理→过滤→处理后液→返回厂内酸洗系统。项目总投资460万元，其中环保投资460万元，占总投资的100％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经处理后返回厂区酸洗系统循环使用，不外排；生活废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。硫化废气经“两级碱液吸收塔”处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准后排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。硫氢化钠、氢氧化钠废包装袋等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年十二月七日