岳平环批[2021]030号

关于湖南昱宏建筑科技有限责任公司年产20万㎡铝合金模板生产线易地搬迁项目环境影响报告表的批复

湖南昱宏建筑科技有限责任公司：

你单位《关于<湖南昱宏建筑科技有限责任公司年产20万㎡铝合金模板生产线易地搬迁项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南昱宏建筑科技有限责任公司年产20万㎡铝合金模板生产线易地搬迁项目位于平江县平江高新技术产业园区兴旺路（项目中心地理坐标东经113°17'18.93"，北纬28°47'30.12"），项目总建筑面积13944平方米。项目主要建设内容为：新板车间、旧板车间、铁件车间、拼装车间、办公楼、宿舍等。项目原辅材料主要包括：梁底板系统、顶板系统、墙板、横向背楞、镀锌销钉、梁板支撑头、可调支撑、安装工具、楼面盒子、树脂粉、水性漆、焊丝、焊条等；主要生产设备包括：平台角度锯床、推台锯床、轴倾斜摆角圆盘锯、倒角锯、剪板机、拉片铣槽机、冲床、铝焊机、整形机、钢带锯、铁焊机等；主要生产工艺为：铝合金系统原材料→切割→冲孔→焊接→整形→抛丸→喷粉→固化→预拼接→刷漆→组装→成品入库。项目总投资23000万元，其中环保投资60万元，占总投资的0.26％。根据湖南至禹环境服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放，生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水处理厂接管标准后，通过工业园污水管网进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。焊接、抛丸等工序产生的废气经布袋除尘处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放限值后，通过15米高排气筒排放；喷塑固化和刷漆工序产生的有机废气经UV光解+活性炭处理达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中相关浓度限值后通过15米高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准后高于屋顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。布袋收集粉尘经收集后暂存于一般固废暂存间，送至垃圾填埋场填埋处理；边角余料收集后由厂家回收利用；废乳化液、废机油、废油漆桶、废活性炭等危废经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：VOCs≤0.034吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二一年十二月三十一日