岳平环批[2021]031号

关于平江县肉类加工厂汉昌定点屠宰生猪8万头/年项目变更环境影响报告表的批复

平江县肉类加工厂：

你单位《关于<平江县肉类加工厂汉昌定点屠宰生猪8万头/年项目变更环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县肉类加工厂汉昌定点屠宰生猪8万头/年项目变更位于湖南省岳阳市平江县汉昌镇天岳村周里组（项目中心地理坐标东经113°34'10.953"，北纬28°41'15.905"），总用地面积90平方米。因供电依托农村电网，电力供应不足，不能满足企业生产能力。因此平江县肉类加工厂决定拆除原有0.5t/h电锅炉改造为0.5t/h燃生物质锅炉，在现有企业锅炉房内建设，不新增占地。锅炉年运行1080h，年消耗生物质颗粒540t。项目总投资16.5万元，其中环保投资8万元，占总投资的48.5％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。锅炉喷淋废水经循环沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废气污染防治工作。锅炉废气经布袋除尘+水膜除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中燃煤锅炉特别排放限值标准后通过20m高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。锅炉炉渣、布袋除尘器灰尘和水膜除尘沉淀池沉渣经收集后交由周边居民作为农肥使用；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、本项目污染物排放总量控制：二氧化硫≤0.08吨/年、氮氧化物≤0.1吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二一年十二月三十一日