岳平环批[2021]026号

关于平江大唐环保科技有限公司生物质燃料供热技改建设项目环境影响报告表的批复

平江大唐环保科技有限公司：

你单位《关于<平江大唐环保科技有限公司生物质燃料供热技改建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江大唐环保科技有限公司生物质燃料供热技改建设项目位于平江县高新技术产业园（项目中心地理坐标东经113°16'40.452"，北纬28°47'43.171"），项目总占地面积3771.65平方米。主要技改内容为：①将厂区内现有的一台15t/h燃天然气锅炉进行拆除，更换为一台15t/h燃生物质锅炉；②由于本项目厂区目前无脱硫设施，为保证技改后废气的稳定达标排放，本次技改将新增脱硫塔对锅炉废气进行处理。本次技改不新增占地、不改变供汽范围、不新建供汽管道、全厂的最大供汽能力不变，厂区不设置备用锅炉，技改后两台锅炉一同生产。项目原辅材料主要包括：生物质燃料、树脂、盐、尿素、氢氧化钠、熟石灰等；技改后主要生产设备包括：生物质锅炉二台、生物质气化炉、去离子软水设备、水处理池、生物质锅炉燃烧器、输送带、SNCR炉内脱硝装置、调节池、脱硫塔等。项目总投资1000万元，其中环保投资120万元，占总投资的12％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。锅炉废水经调节池处理、生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准和园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。锅炉废气经SNCR炉内脱硝装置+旋风除尘器+布袋除尘器+脱硫塔设施处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值后通过25米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。灰渣、粉尘收集后外售综合利用；废润滑油、废离子交换树脂收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.897吨/年、氨氮≤0.0897吨/年、二氧化硫≤11.781吨/年、氮氧化物≤27.769吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二一年十二月六日