岳平环评[2022]001号

关于平江县惠源云母制品有限公司年产6000吨云母纸生产线升级改造项目环境影响报告表的批复

平江县惠源云母制品有限公司：

你单位《关于<平江县惠源云母制品有限公司年产6000吨云母纸生产线升级改造项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县惠源云母制品有限公司年产6000吨云母纸生产线升级改造项目位于湖南省岳阳市平江县南江镇五眼桥（项目中心地理坐标东经113°44'37.291"，北纬28°57'48.896"），总用地面积6000平方米。本次改扩建工程在现有厂区内进行，不新增占地，主要建设内容为：将2条备用的1090型云母纸生产线升级改造为2条1092型云母纸生产线，并作为固定的投产生产线。项目原辅材料主要包括：白云母、合成云母、金云母、PAM、片碱、生物质颗粒等；主要生产设备包括：造纸机、水力破碎机、洗料机、水力破碎机、打料机、高压泵、清水泵、浓泵、搅拌机、分切机等；主要生产工艺为：洗料→破碎→分浆→摊膜→压榨烘干→包装入库。项目总投资2000万元，其中环保投资200万元，占总投资的10％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入昌江河；生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入南江镇污水处理厂。

2、废气污染防治工作。锅炉废气经布袋除尘+水膜喷淋处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3中燃煤锅炉特别排放限值标准后，通过30米高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准后排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。炉渣、废包装材料、污泥、细砂等一般固废经收集后妥善处置；废机油桶、废劳保用品、废机油等危废经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤3.96吨/年、氨氮≤0.0504吨/年、二氧化硫≤1.836吨/年、氮氧化物≤0.612吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年一月十日