岳平环评[2022]010号

关于湖南圳邦科技有限公司玻璃盖板生产项目环境影响报告表的批复

湖南圳邦科技有限公司：

你单位《关于<湖南圳邦科技有限公司玻璃盖板生产项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南圳邦科技有限公司玻璃盖板生产项目位于平江县天岳新区创新创业园三期标准化厂房四栋4、5、6层（项目中心地理坐标东经113°36'58.651"，北纬28°42'35.802"），项目总占地面积3115.82平方米，总建筑面积8510平方米。项目主要建设内容：生产车间、办公区、实验室、配电间、原料仓库、网版房、化学品仓库、成品仓库等。项目原辅材料主要包括：玻璃原材、保护膜、椰壳活性炭、RO膜组件、砂轮棒、硝酸钾、油墨、丝印网版、水溶性切削液、水基环保清洗剂等。主要生产设备包括：喷涂机、切割机、CNC雕刻机、钢化炉、平板超声波清洗机、丝印机、空压机、真空泵、冷却塔、烤箱、密闭式电隧道炉、抛光机等。主要生产工艺为：切割→CNC精雕→抛光清洗→钢化→丝印烘干→清洗烘干→涂油→烘干→覆膜→检验包装。主要产品为：车载盖板玻璃（120万片/年）、柜台机盖板玻璃（240万片/年）、平板电脑盖板玻璃（240万片/年）。项目总投资6500万元，其中环保投资40万元，占总投资的0.62％。根据岳阳凯丰环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理、生产废水经“中和+絮凝沉淀”处理达到《污水综合排放标准》（GB16297-1996）三级标准及平江县金窝污水处理厂进水水质标准后，经市政污水管网进入平江县金窝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2016）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。项目加工过程中产生的有机废气经采取相关污染防治措施，确保达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017)表1相关排放限值后通过32米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废包装材料经收集后外售；玻璃碎屑、边角料、次品等由原料厂家回收利用；废椰壳活性炭、废RO膜、废擦拭抹布等危废经收集后交由有资质单位处置；废原料桶、废网版交由供应商回收利用；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目东侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准、其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.162吨/年、氨氮≤0.026吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年三月二十三日