岳平环评[2022]008号

关于湖南晶鑫石英新材料有限公司20万t/a普通石英砂技改项目环境影响报告表的批复

湖南晶鑫石英新材料有限公司：

你单位《关于<湖南晶鑫石英新材料有限公司20万t/a普通石英砂技改项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南晶鑫石英新材料有限公司20万t/a普通石英砂技改项目位于平江高新技术产业园（项目中心地理坐标东经113°10'19.414"，北纬28°28'26.550"），项目总用地面积21780平方米。本次技改主要内容为：将厂区现有的普通石英砂生产线初洗工艺进行技术改造，后续制砂工艺不变，本次技改不新增用地，厂区内不得进行选矿作业。项目原辅材料主要包括：石英石、31%盐酸、工业烧碱、高纯石英砂线废石、矿山废石、河道卵石等；主要生产设备包括：碾磨机、跳汰机、毛毯机、摇床、轮式洗砂机、颚式破碎机、振动筛、制砂机、轮式洗砂机、细砂回收机等。项目总投资110万元，其中环保投资23万元，占总投资的20.9％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及园区污水处理厂接管标准后，通过管网进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。采用全线湿式生产，洒水抑尘、运输路面硬化、定时清扫等措施，确保颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。金属矿物、污泥等一般固废经收集后外售综合利用；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年三月七日