岳平环评[2022]011号

关于岳阳晶显科技有限公司年产100万组液晶显示屏和1200万片背光源建设项目环境影响报告表的批复

岳阳晶显科技有限公司：

你单位《关于<岳阳晶显科技有限公司年产100万组液晶显示屏和1200万片背光源建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳晶显科技有限公司年产100万组液晶显示屏和1200万片背光源建设项目位于平江县天岳新区创新创业园三期标准化厂房四栋2、3层（项目中心地理坐标东经113°36'58.651"，北纬28°42'35.802"），项目总用地面积为3115.82平方米，总建筑面积为5590.32平方米。项目主要建设内容：样品可靠性测试房、检验房、来料仓、空压机房、危化品房、清洗房、点胶、目检、打粒、插粒房、灌晶房、切割、打条房、磨边、磨脚房、电测房、办公区、成品仓库及其他辅助设施等。项目原辅材料主要包括：导电玻璃、光刻胶、稀释剂、PI液、NMP、边框胶、衬垫料、金属PIN、UV胶、导电碳浆、亚克力板、直插LED灯、贴片LED灯等。主要生产设备包括：超声波清洗机、PR前清洗机、涂胶机、光阻预烘炉、自动曝光机、显影机、坚膜遂道炉、蚀刻剥膜机、PI前清洗机、三轴涂PI机等。项目总投资500万元，其中环保投资49.2万元，占总投资的9.84％。根据岳阳凯丰环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理、生产废水经自建污水处理站处理达到平江县金窝污水处理厂进水水质标准及《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1限值后经园区污水管网进入平江县金窝污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后外排。

2、废气污染防治工作。蚀刻盐酸雾废气经风机+酸雾吸收塔装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2限值标准后通过37米高排气筒（DA001）排放；有机废气经风机+UV光氧催化+活性炭吸附塔处理达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中“电子工业-电子元器件、平板显示器等”的相关标准要求后通过32米高排气筒（DA002）排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废包装材料、废胶水瓶经收集后由物资公司回收处理；不合格品、废RO膜由原料供应商回收；废蜂窝活性炭、废UV灯管、废压滤渣、废胶等危废经收集后交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目东侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准、其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.848吨/年、氨氮≤0.085吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年三月二十三日