岳平环评[2022]009号

关于岳阳市润隆食品有限公司中央厨房生产项目环境影响报告表的批复

岳阳市润隆食品有限公司：

你单位《关于<岳阳市润隆食品有限公司中央厨房生产项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市润隆食品有限公司中央厨房生产项目位于平江县高新技术产业园区食品产业园三期七号栋1至4层（项目中心地理坐标东经113°15'20.785"，北纬28°46'32.307"），项目总用地面积2127.8平方米，建筑面积为8511.2平方米。项目主要建设内容：蔬菜加工车间、肉类加工车间、西式糕点车间、中式面点车间、米面仓库、冷藏、冷冻库、办公区等。项目原辅材料主要包括：食用油、食用盐、糖、天然香料、味精、酱油机、猪肉、鸭肉、鱼肉、蔬菜、面粉、鸡蛋等；项目建成后年产包子750吨，馒头500吨，馍片50吨，蛋糕80吨，面包100吨，蔬菜制品4500吨，肉制品1500吨（包括猪肉，猪排，牛肉，鸡肉，鸭肉，鱼肉）。项目总投资1000万元，其中环保投资20万元，占总投资的2％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经隔油池+化粪池处理、生产废水经自建隔油池+沉淀池处理达到食品产业园二、三期污水站接管标准后通过管网进入食品产业园二、三期污水处理站处理达到平江高新技术产业园污水处理厂接管标准后，通过管网进入平江高新技术产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。燃气废气经管道收集处理达到锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值标准后通过33米高排气筒（DA001）排放；厂界颗粒物经集气罩+袋式除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准后通过35米高排气筒（DA002）排放；油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业单位油烟最高允许排放浓度标准后高于楼顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废包装材料收集后外售；废培养基经收集后作为餐厨垃圾交由相关单位处理；除尘器粉尘外售为饲料；不合格原料、不合格产品、生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.2757吨/年、氨氮≤0.0441吨/年、二氧化硫≤0.038吨/年、氮氧化物≤0.3555吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年三月八日