岳平环评[2022]013号

关于湖南啵啵晶球食品有限公司年产啵啵晶球18000吨、高湿蛋白12000吨项目环境影响报告

表的批复

湖南啵啵晶球食品有限公司：

你单位《关于<湖南啵啵晶球食品有限公司年产啵啵晶球18000吨、高湿蛋白12000吨项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南啵啵晶球食品有限公司年产啵啵晶球18000吨、高湿蛋白12000吨项目位于平江县伍市镇高新技术产业园食品园二期七栋3至5层（项目中心地理坐标东经113°15'36."，北纬28°46'30."），项目总用地面积2128平方米。项目主要建设内容：3楼作为啵啵晶球生产车间，由东至西依次布置为实验室、办公室、原料车间、脱包间、熬煮车间、设备生产间、内包车间、杀菌车间、外包车间等；4-5楼为高湿蛋白生产车间，由东至西依次布置为实验室、办公室、原料车间、脱包间、设备生产间、内包车间、外包车间等。项目原辅材料主要包括：魔芋粉、精胶、氯化钾、海藻酸钠、结冷胶、柠檬酸钾、大米蛋白、大豆分离蛋白、豌豆蛋白等；项目建成后年产啵啵晶球18000吨、高湿蛋白12000吨。项目总投资6000万元，其中环保投资80万元，占总投资的1.3％。根据湖南至禹环境服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水、生活污水经预处理达到食品产业园二、三期污水处理站接管标准后进入食品产业园二、三期污水处理站处理达到平江高新技术产业园污水处理厂接管标准后，通过管网进入平江高新技术产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。通过采取相关污染防治措施，确保配料粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准；通过及时清理固废等措施，确保臭气浓度、氨气、硫化氢达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废包装袋、不合格品收集后外售；除尘过滤器交由厂家回收；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.185吨/年、氨氮≤0.018吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年四月二十八日