岳平环评[2022]018号

关于湖南荣泰新材料科技有限公司一期工程扩产1.2万t/a云母绝缘材料、二期工程2万t/a云母制品变更项目环境影响报告表的批复

湖南荣泰新材料科技有限公司：

你单位《关于<湖南荣泰新材料科技有限公司一期工程扩产1.2万t/a云母绝缘材料、二期工程2万t/a云母制品变更项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南荣泰新材料科技有限公司一期工程扩产1.2万t/a云母绝缘材料、二期工程2万t/a云母制品变更项目位于平江县伍市镇平江高新技术产业园内（项目中心地理坐标东经113°16'28.010"，北纬28°46'56.390"），项目总用地面积为5000平方米。本项目工程全部在现有厂区内进行，不新增用地，不新建厂房。项目主要建设内容为：新增15条云母纸绝缘材料生产线；变更二期工程2万t/a云母制品配方，增加溶剂使用量，云母制品（云母带、云母板）的产能维持不变。项目总投资8000万元，其中环保投资790万元，占总投资的9.8％。根据湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。园区污水处理厂三期工程建成投运前，生活污水经化粪池+隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及园区污水处理厂接管标准较严值后进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后外排，生产废水经自建污水站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后部分回用、部分通过现有入河排污口排入伍市溪；园区污水处理厂三期工程建成投运后，须关停现有入河排污口，生产废水、生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及园区污水处理厂接管标准较严值后进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后外排。

2、废气污染防治工作。云母板生产线废气经3套废气回收装置（负压收集+冷却降温+高效活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝+回收溶剂储槽+分离提纯）及1套废气处理装置（沸石转轮吸附浓缩+RTO）处理，云母带生产线废气经1套废气回收装置（负压收集+冷却降温+高效活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝+进入回收溶剂储槽+分离提纯）及1套废气处理装置（UV光解+活性炭吸附）处理后，甲苯、VOCs达到天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1中其他行业最高允许排放要求，甲醇达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值后通过15m高排气筒（云母板车间DA001、云母带车间DA002）排放；导热油炉采用生物质颗粒作燃料，油炉废气经旋风过滤器+布袋除尘器+水膜除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值标准要求后通过40米高排气筒（DA003）排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。边角余料、不合格产品、污泥等一般固废经收集后外售；废活性炭、废胶渣、废机油、废劳保用品等危废经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；废纸、塑料包装、生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤48.474吨/年、氨氮≤4.874吨/年、二氧化硫≤1.42吨/年、氮氧化物≤4.24吨/年、挥发性有机物≤8.24吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年五月三十一日