岳平环评[2022]024号

关于湖南坚锋建筑材料有限公司年产商品混凝土50万m³建设项目环境影响报告表的批复

湖南坚锋建筑材料有限公司：

你单位《关于<湖南坚锋建筑材料有限公司年产商品混凝土50万m³建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南坚锋建筑材料有限公司年产商品混凝土50万m³建设项目位于平江县高新技术产业园伍市园区（项目中心地理坐标东经113°17'20.529"，北纬28°47'22.940"），项目总用地面积为8223.76平方米，总建筑面积为11052.33平方米。项目主要建设内容包括：搅拌站、门卫室、地磅房、办公楼、洗车平台、配电间、宿舍、料仓等。项目原辅材料主要包括：砂、石、水泥、粉煤灰、膨胀剂、外加剂、矿粉等。项目主要生产设备包括：搅拌主机、配料机（地仓式）、斜皮带机、搅拌主楼、粉料筒仓等。项目总投资15710万元，其中环保投资113万元，占总投资的0.72％。根据岳阳凯丰环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经处理后循环利用，生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及园区污水处理厂接管标准较严值后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。通过采取封闭式料仓、脉冲布袋除尘器处理、定期清扫地面等措施确保厂界粉尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废弃混凝土、砂石、沉淀池沉渣等一般固废经收集后回用于生产；废油、废含油抹布等危废经收集后暂存于危废间暂存，定期交由有资质单位处理。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界东侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准、其它厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年八月三十日