岳平环评[2022]029号

关于湖南宝海再生资源科技有限公司利用废钻具及其合金废料年产4万t/a特种铸钢件半成品加工项目环境影响报告表的批复

湖南宝海再生资源科技有限公司：

你单位《关于<湖南宝海再生资源科技有限公司利用废钻具及其合金废料年产4万t/a特种铸钢件半成品加工项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南宝海公司拟将原项目拆除，利用现有场地及新征土地19590m2新建一条年利用废钻具及其合金废料年产生4万t特种铸钢件半成品加工生产线，项目位于平江高新技术产业园迎宾路（项目中心地理坐标东经113°17'17.11"，北纬28°46'59.51"）。项目主要建设内容为：熔炼车间、锻造车间、原料库、成品库等；主要生产工艺包括：废钻具料→熔炼→电弧精炼炉精炼→真空精炼炉精炼→浇铸→锻造→成品；主要原辅材料包括：合金钻具加工废料、废旧钻具、废旧汽车特种钢板等；主要生产设备包括：QZ抓斗桥式起重机、电动平板车、钢包、电弧熔炼炉、电弧精炼炉、真空精炼炉、模具等。项目总投资19899.49万元，其中环保投资1244万元，占总投资的6.25％。根据湖南铭越环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经厂区污水处理站处理、生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及工业园污水处理厂纳污标准较严值后进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。原料库及熔炼车间粉尘经高温覆膜袋式除尘器处理达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准后通过26米高排气筒排放；锻造车间废气经高温覆膜袋式除尘器、低氮燃烧器处理达到《锻造工业炉大气污染物排放标准》（T/CCMI 1-2019）标准后通过20米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。熔炼精炼渣经收集后外售；废机油、收尘灰等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤1.77吨/年、氨氮≤0.177吨/年、二氧化硫≤0.972吨/年、氮氧化物≤3.9吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年九月三十日