岳平环评[2022]025号

关于平江县劲仔食品有限公司新一代风味休闲食品研发中心项目环境影响报告表的批复

平江县劲仔食品有限公司：

你单位《关于<平江县劲仔食品有限公司新一代风味休闲食品研发中心项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县劲仔食品有限公司新一代风味休闲食品研发中心项目位于平江县伍市镇湖南平江高新技术产业园区（项目中心地理坐标东经113°15'19.905"，北纬28°46'41.616"），项目总用地面积13000平方米。项目主要建设内容为：新建研发中心大楼一栋8层，1楼为文化展示及接待中心，2楼为小试研发中心，3、4楼为中试研发中心，5楼为研发检测中心，6、7、8楼为科研配套用房（包括办公室、会议室等），研发中心大楼占地面积10000平方米，建筑面积80000平方米，楼高25米。研发试验项目均为小规模试验研发，不涉及规模化生产。项目原辅材料主要包括：氢氧化钠、硼氢化钠、硫脲、浓盐酸、高氯酸、六水硝酸镁、四氯化碳、碘化钾、硫酸铵等。项目主要生产设备包括：绞肉机、甩干机、切片机、斩拌机、蒸箱、地秤、粉碎机、电磁炉、烤箱等。项目总投资8000万元，其中环保投资50万元，占总投资的0.625％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。食品研发实验废水、检验检测实验设备清洗废水经自建一体化污水处理设施处理、员工生活污水经隔油沉淀池+三级化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水处理厂污水接纳标准要求中的较严标准值后通过污水管网进入湖南平江工业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后外排。

2、废气污染防治工作。食品研发实验产生的异味、污水处理设施恶臭通过采取有效处理措施后确保厂界无组织恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；高温油炸工艺产生的废气、员工食堂油烟经收集后采用油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后通过27米高排气筒排放；实验室废气经通风橱收集后通过活性炭吸附设施处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求后经27米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。纯水机定期更换下的废活性炭过滤器、废PP过滤器、废RO膜、废超滤膜等由维护厂家回收处理，废水处理设施污泥经收集后定期送垃圾填埋场处置；检验检测实验废液、废试剂、废试剂瓶、废活性炭、等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.0712吨/年、氨氮≤0.071吨/年、挥发性有机物≤0.0067吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年九月八日