岳平环评[2022]038号

关于湖南铝美涂科技有限公司青冲分厂新建铝塑板生产线项目（10万张/年）环境影响报告表的批复

湖南铝美涂科技有限公司：

你单位《关于<湖南铝美涂科技有限公司青冲分厂新建铝塑板生产线项目（10万张/年）环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南铝美涂科技有限公司青冲分厂新建铝塑板生产线项目（10万张/年）位于平江县伍市镇白杨村青冲口大桥旁（项目中心地理坐标东经113°19'49.191"，北纬28°48'18.758"），项目总用地面积1500平方米。项目主要建设内容为：铝塑复合板车间、袋装原料堆存区、原料仓库、料筒区、成品库、冷却水塔等。项目原辅材料主要包括：PE料、石粉、高分子膜、保护膜、铝皮等。项目主要生产设备包括：料筒、搅拌机、螺旋上料机、挤出机、压光机、复合机、冷风机组、保护膜贴合机、布袋除尘器、光氧活性炭一体机等。项目总投资300万元，其中环保投资27万元，占总投资的9％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放，生活污水依托现有地埋式一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后用于周边林地灌溉，不外排。

2、废气污染防治工作。搅拌、上料等工序产生的粉尘（颗粒物）经集气罩收集+布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准后通过15米高排气筒（DA001）排放；挤出、复合成型工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集+光氧活性炭一体机处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值后通过15米高排气筒（DA002）排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废膜收集后外售；锡渣收集后由供应商回收利用；不合格芯板收集后返工回收利用；废活性炭、废灯管、废机油等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：挥发性有机物≤1.491吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年十二月八日