岳平环评[2022]035号

关于湖南鑫湘食农业科技有限公司罐装休闲食品项目（木瓜丝1300t/a、辣椒酱200t/a、外婆菜200t/a）环境影响报告表的批复

湖南鑫湘食农业科技有限公司：

你单位《关于<湖南鑫湘食农业科技有限公司罐装休闲食品项目（木瓜丝1300t/a、辣椒酱200t/a、外婆菜200t/a）环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南鑫湘食农业科技有限公司罐装休闲食品项目（木瓜丝1300t/a、辣椒酱200t/a、外婆菜200t/a）拟建于平江高新技术产业园区食品产业园三期12栋1-2层（项目中心地理坐标东经113°15'23.274"，北纬28°46'33.204"），项目总用地面积为2449平方米，总建筑面积为4898平方米。项目主要建设内容：1层主要为恒温腌制室、摊凉室、炒制室、拌料室、配料室、清洗分切室、原料库、冷库及办公室等；2层主要为外包车间、内包车间、仓库、杀菌室、杀菌检验室、员工活动室及办公区等。项目原辅材料主要包括：木瓜丝、新鲜青皮辣椒、剁辣椒、黄皮辣椒、盐菜等。项目主要生产设备包括：炒锅、洗菜机、切菜机、烘干机、脱水机、拌料机、自动包装机等。项目总投资2100万元，其中环保投资25万元，占总投资的1.19％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经隔油池+沉淀池预处理、生活污水经化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水处理厂纳污标准两者较严值后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。油烟废气经高效静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483- 2001）表2中大型规模标准限值后通过35米高排气筒（DA001）排放；腌制等食品加工异味经活性炭吸附设施处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准后通过35米高排气筒（DA002）排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废包装材料收集后外售；废油桶、废离子交换树脂、废活性炭收集后由厂家回收；不合格产品、辣椒蒂、生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。建立地下水环境监测管理体系，加强监测井的污染监控。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.347吨/年、氨氮≤0.035吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年十二月六日