岳平环评[2023]013号

关于湖南省威迪新材料有限公司高分子功能性塑料薄膜生产建设项目（聚酰亚胺塑料薄膜500t/a，涂布类复合产品60万m2/a）环境影响报告书的批复

湖南省威迪新材料有限公司：

你单位《关于<湖南省威迪新材料有限公司高分子功能性塑料薄膜生产建设项目（聚酰亚胺塑料薄膜500t/a，涂布类复合产品60万m2/a）环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省威迪新材料有限公司高分子功能性塑料薄膜生产建设项目（聚酰亚胺塑料薄膜500t/a，涂布类复合产品60万m2/a）拟建于平江高新技术产业园区新材料产业园（项目中心地理坐标东经113°16'28.65"，北纬28°46'34.74"）。项目主要建设内容为：聚酰亚胺塑料薄膜生产线10条、涂布复合材料生产线2条及其配套设施等；主要原辅材料包括：聚酰胺酸树脂溶液（含DMAC溶剂）、聚酰亚胺塑料薄膜、PET膜、离型膜、铜箔、环氧树脂等；主要生产设备包括：流延机、冷却塔、亚胺化炉、收卷机、分切机、电晕机、退火炉、空压机等；聚酰亚胺塑料薄膜主要生产工艺为：聚酰胺酸树脂→流延成膜→亚胺化→检测、收卷→电晕→分切→包装入库；涂布类复合产品主要生产工艺为：薄膜→放卷→涂胶→烘干→复合→收卷→熟化→分切→检测→产品入库。项目总投资12000万元，其中环保投资186万元，占总投资的1.6％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水外排；生活污水经自建隔油池+化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及平江高新技术产业园污水处理厂接管标准两者较严值后排入平江高新技术产业园污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。流延及亚胺化工序产生的废气经四级冷凝回收+三级喷淋+除水雾+UV光解+活性炭吸附处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的相应标准限值后通过25米高排气筒（DA001、DA002）排放（5条生产线配置一套处理设施）；配胶、涂布、烘干工序中产生的有机废气经集气罩+除水雾+二级活性炭吸附装置处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的相应标准限值后通过25米高排气筒（DA003）排放；电晕工序产生的臭氧经集气罩收集后通过25米高排气筒（DA004）排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准后通过楼顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。不合格品、分切废膜、一般废包装材料经收集后外售；废残胶、废包装袋、废活性炭等危险废物经收集后暂存于厂区危废暂存间，及时委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：挥发性有机物≤3.65吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年五月十九日