岳平环评[2023]012号

关于平江县和成养殖有限公司年存栏1700头能繁母猪、年出栏41200头仔猪建设项目环境影响报告书的批复

平江县和成养殖有限公司：

你单位《关于<平江县和成养殖有限公司年存栏1700头能繁母猪、年出栏41200头仔猪建设项目环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县和成养殖有限公司年存栏1700头能繁母猪、年出栏41200头仔猪建设项目拟建于平江县大洲乡大江村江贤组（项目中心地理坐标东经113°38'59.15"，北纬28°55'22.79"），项目总用地面积13790平方米，总建筑面积11550平方米。项目主要建设内容为：养猪厂房、仔猪装猪房、生活用房、洗消房、配电房以及供水、供电、道路、沼气、粪污处理等相关配套设施。项目总投资1200万元，其中环保投资286万元，占总投资的23.83％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。养殖废水和生活污水经自建污水处理站处理后应达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准和《再生水水质标准》（SL368-2006）的林业用水标准中较严值后用于林灌，不外排。同时加强地下水分区防渗措施，规范设置地下水监测井。

2、废气污染防治工作。猪舍臭气采用干清粪工艺，日产日清，通过加强通风及绿化、水帘降温、定期喷洒除臭剂等措施确保臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，H2S、NH3达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准；沼气废气、发电机尾气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；食堂油烟经油烟净化器设备处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2要求后通过排烟管道排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。施工过程中产生的土石方在本项目场地内及时回填、覆盖，不得外运销售；项目采用干清粪工艺，粪便、沼渣、饲料残渣经收集发酵后作为有机肥出售；脱硫固废定期交由厂家回收；病死猪、分娩废物经收集后暂存于冷冻室，定期交由平江县病死畜禽无害化处理厂处理；医疗废物等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界标准环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年五月十九日