岳平环评[2023]028号

关于平江县爱康康复医院建设项目环境影响报告表的批复

平江县爱康康复医院：

你单位《关于<平江县爱康康复医院建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县爱康康复医院建设项目拟建于平江县汉昌街道天岳大道661号（项目中心地理坐标东经113°35'20.480"，北纬28°42'25.809"），项目总建筑面积5000平方米。项目主要建设内容包括:综合内科、康复科、药房、检验科、CT室、心电B超科、供应室、高压氧科、医保科、专业诊疗科室等，核准登记床位数50张。项目医疗设备包括：B超机、心电图、多普勒、全自动生化仪（肝肾功能检查）、血球仪、尿分仪、心律监护仪等。项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水与医疗废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准限值后排至市政污水管网。

2、废气污染防治工作。污水处理站采取地埋设计，产生的恶臭气体采取喷洒除臭剂等措施处理后应达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。药品包装材料等一般固废分类收集后综合利用或委托专业单位回收处置；污泥、医疗废物等危险废物分类收集后按要求暂存，定期交由有资质单位处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。建设单位应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相关限值。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年八月十六日