岳平环评[2023]050号

关于平江县源本生态农业农民专业合作社50万羽产蛋鹌鹑养殖项目环境影响报告书的批复

平江县源本生态农业农民专业合作社：

你单位《关于<平江县源本生态农业农民专业合作社50万羽产蛋鹌鹑养殖项目环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县源本生态农业农民专业合作社50万羽产蛋鹌鹑养殖项目拟建于平江县三市镇中沙村（项目中心地理坐标东经113°44'14.47761"，北纬28°33'26.20558"），项目总用地面积12391平方米。项目主要建设内容为:鹌鹑产蛋舍、育雏舍、有机肥车间、办公生活设施等，所有养殖舍、有机肥车间均采用全密闭式。项目原辅材料主要包括：饲料、疫苗、益佳泰、芪肽、锯末（菌种载体）、生物除臭剂、烧碱、生石灰等。项目总投资800万元，其中环保投资63.5万元，占总投资的7.9％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水和生活污水经隔油池+化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排。

2、废气污染防治工作。鹌鹑粪便采用好氧发酵，发酵过程中产生的恶臭经生物滤塔喷淋除臭处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准后通过15米高排气筒排放；养殖过程中产生的恶臭经采取在鹌鹑舍喷洒除臭剂、控制饲养密度、采取干清粪工艺等措施后，厂界H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值；食堂油烟经油烟净化器设备处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定限值要求后通过专用烟道排出。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料、淘汰鹌鹑收集后外售；鹌鹑粪便用于生产有机肥；病死鹌鹑暂存于冷冻室，由动物防疫部门委托第三方具备无害化处理资质的单位上门收取后集中进行无害化处置；疫苗瓶等危险废物分类收集后按要求暂存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。建设单位应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年九月二十六日