岳平环评[2023]077号

关于湖南特全环保有限公司平江小微企业危险废物收集试点项目环境影响报告表的批复

湖南特全环保有限公司：

你单位《关于<湖南特全环保有限公司平江小微企业危险废物收集试点项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南特全环保有限公司平江小微企业危险废物收集试点项目拟建于平江高新技术产业园区伍市片区（项目中心地理坐标东经113°16′24.004″，北纬28°47′7.946″），项目总用地面积9578平方米。项目主要建设内容包括:危险废物贮存仓库、环保工程及配套设施等；项目主要原辅材料包括：包装袋、PVC方箱、圆形铁桶等；项目主要生产设备包括：变压器、风机、水泵、监控系统、叉车、货架/托盘/密封桶、干粉灭火器、储油罐等。项目总投资4800万元，其中环保投资315万元，占总投资的6.56％。本项目为平江小微企业危险废物收集试点项目，服务范围为：平江县范围内的所有产生危险废物10吨以下的工业源企业、所有事业与机关单位、学校、社会源以及平江高新技术产业园内所有企业。项目年收集转运危险废物4000吨，危险废物收集种类最终以危险废物收集经营许可证许可类别为准。根据湖南葆盛环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目建设及运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、做好施工期环境保护工作，确保各项污染物达标排放；按照国家相关法律法规要求，做好项目厂界范围内居民拆迁安置工作，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题，在居民拆迁安置工作未完成前，不得投入试运营。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。初期雨水经收集沉淀后、生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及平江高新技术产业园污水处理厂进水水质标准两者较严值后，通过园区污水管网进入平江高新技术产业园污水处理厂处理后外排。

3、废气污染防治工作。丙类1#仓库有组织废气经碱液喷淋塔+除雾+活性炭吸附处理后确保挥发性有机物、硫酸雾达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表二新污染源大气污染物排放限值二级标准、恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二相关标准值后通过15米高排气筒（DA001）排放；甲类1#仓库、丙类2#仓库有组织废气经活性炭吸附处理后确保挥发性有机物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表二新污染源大气污染物排放限值二级标准、恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二相关标准值后通过15米高排气筒（DA002）排放。厂界无组织排放的挥发性有机物、硫酸雾经采取有效措施后确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值、恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值；厂区内无组织排放挥发性有机物排放浓度参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中无组织排放限值。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废拖把、劳保用品、废活性炭、喷淋废液等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。危险废物收集、运输、贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定；同时，废矿物油的收集贮存还需符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）要求，废铅酸蓄电池的收集贮存需符合《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）要求。

5、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、污染物排放总量控制指标：挥发性有机物≤0.358吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年十二月二十九日